# Demarrage rapide

## Identification des principaux composants

- Boutons
- Conf
- OK
- PLUS
- MOINS
- Afficheur 7 segments
- haut-parleur
- LED
- AM/PM
- Alarme 1
- Alarme 2
- Connecteur mini USB /Alimentation

## Configurer l’heure

- Appuyer sur CONF pendant 2 secondes
- Assigner l’heure et appuyer sur OK
- Assigner les minutes et appuyer sur OK

## Configurer la date

- Appuyer sur CONF + OK pendant 2 secondes
- Assigner l’annee et appuyer sur OK
- Assigner le mois et appuyer sur OK
- Assigner la date et appuyer sur OK
- Assigner le jour de la semaine ( 0 = dimanche ) et appuyer sur OK

## Configurer une alarme

- Appuyer sur CONF + PLUS pour ou CONF + MOINS pendant 2 secondes pour configurer l’alarme 1 ou l’alarme 2
- Assigner l’heure et appuyer sur OK
- Assigner les minutes et appuyer sur OK
- Assigner si l’alarme et activer ( ON ou OFF ) et appuyer sur OK
## Fermer une alarme et mise en veille (snooze)

- Appuyer sur PLUS pour arreter l’alarme 1
- Appuyer sur MOINS pour arreter l’alarme 2
- Les autre boutons active la mise en veille
- Appuyer sur PLUS ou MOINS durant la mise en veille termine celle correspondante

## Configurer les parametres

- Snooze
- Luminosite
- Musique des alarmes

## Autres fonctionnalites

- PLUS et MOINS permet d’augmenter et diminuer la luminosite

## Conectivite USB

- Vitesse 57600 Bauds